##### Załącznik nr 6 do SIWZ

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  WYMAGANYCH

Przedmiot przetargu:

Dostawa wycinarek krążków do bibuł z wysuszonymi próbkami krwi do badań przesiewowych – 8 szt.

Producent / Firma: ………………………………………….

Urządzenie typ:    ……………………………………………

Rok produkcji: 2017

Sprzęt zaoferowany - fabrycznie nowy.

| L.p. | Parametr / Warunek wymagany | Odpowiedź Wykonawcy/ Parametry oferowane opisać |
| --- | --- | --- |
| 1. Wycinarka krążków do bibuł - półautomatyczna |
| 1 | Podstawowe wycinanie odbywa się do 96 dołkowych mikropłytek; | . |
| 2 | Możliwość stosowania różnej wysokości płytek wielo-dołkowych, np. 384. |  |
| 3 | Ruchome stemple i zamocowaną na stałe matrycę przeznaczoną do wycinania krążków bibuły o średnicy 3,5 mm; |  |
| 4 | Możliwość zmiany matrycy i średnicy wycinanego krążka; |  |
| 5 | Wyposażona w ruchomą tackę mieszczącą 2 płytki 96 dołkowe |  |
| 6 | Możliwość programowania pracy wycinarki i sterowania z programu NeoBase, stosowanego w Instytucie Matki i Dziecka. |  |
| 7 | Oprogramowanie sterujące współpracujące z czytnikiem kodów kreskowych, standard 39. |  |
| 8 | Po włączeniu automatyczne pozycjonowanie płytki. |  |
| 9 | Uruchomienie stempla powinno następować przez naciśnięcie stolika z bibułą; |  |
| 10 | Sprężysty docisk bibuły na stoliku, niezasłaniający pola wycinania. |  |
| 11 | Cykl wycięcia i przesunięcia płytki wielo-dołkowej do następnej pozycji musi być krótszy niż 5 sekund; |  |
| 12 | Po wycięciu krążka wycinarka automatycznie przesuwa płytkę do pozycji zadanej przez oprogramowanie sterujące |  |
| 13 | Możliwość praktyczna wycięcia 96 próbek materiału biologicznego na bibule, w czasie poniżej 10 minut; |  |
| 14 | Wbudowane punktowe oświetlenie stolika roboczego w miejscu wycinania krążka krwi. |  |
| 15 | Zasilanie napięciem 210–240 V; |  |
| 16 | Wycinarka musi spełniać wymagania bezpieczeństwa dla tej klasy urządzeń elektrycznych. |  |

UWAGA:

Parametry, stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów                   i  inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Wszelkie materiały niezbędne do uruchomienia urządzeń zapewnia Wykonawca w ramach umowy.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

podpis osoby umocowanej do

reprezentowania Wykonawcy