##### Załącznik Nr 2 do SIWZ

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  WYMAGANYCH

Przedmiot przetargu:  	Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora immunochemicznego w okresie  36 miesięcy.

Producent / Firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 		Urządzenie typ: . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rok produkcji:  . . . . . . . . . . . . . . .

| L.p. | Parametr / warunek graniczny | Odpowiedź Wykonawcy/ parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| 1 | Analizator fabrycznie nowy. Rok produkcji druga połowa 2016 r. |  |
| 2 | Chemiluminescencyjna i/lub fluorescencyjna metoda pomiaru. |  |
| 3 | Wydajność analizatora minimum 80 oznaczeń/godzinę. |  |
| 4 | Możliwość oznaczania minimum 15 parametrów w jednej serii oznaczeń. |  |
| 5 | Odczynniki robocze w stanie płynnym. |  |
| 6 | Przechowywanie odczynników w analizatorze w stabilnej temperaturze. |  |
| 7 | Możliwość załadowania minimum 25 próbek jednocześnie. |  |
| 8 | Analizator wyposażony w detektor skrzepów. |  |
| 9 | Możliwość ciągłego dodawania próbek bez przerywania pracy analizatora. |  |
| 10 | Opcja oznaczenia w trybie CITO. |  |
| 11 | Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników i materiałów zużywalnych. |  |
| 12 | Możliwość identyfikacji próbek i odczynników za pomocą kodów kreskowych. |  |
| 13 | Możliwość pracy w sieci. |  |
| 14 | Analizator musi posiadać UPS. |  |
| 15 | Maksymalna objętość próbki do badania 50 (l. |  |
| 16 | Automatyczne prowadzenie kontroli, jakości. |  |
| 17 | Analizator i odczynniki muszą posiadać certyfikaty obowiązujące w Unii Europejskiej. |  |
| 18 | Analizator musi współpracować z programem Lab 3000 Firmy Info Publishing. |  |
| 19 | Wymagana dostawa analizatora do Centralnego Laboratorium budynek Lipsk piętro IV. |  |

UWAGA:

Całkowity koszt podłączenia analizatora do sieci informatycznej ponosi Wykonawca.

Parametry, stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Analizator zgłoszony do przetargu musi spełniać wszystkie kryteria graniczne.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi ).

Wykonawca winien przewidzieć, że użytkownik będzie stosował typowe, znormalizowane materiały eksploatacyjne.

.........................................................

podpis osoby umocowanej

do reprezentowania Wykonawcy