##### Załącznik nr 3 do SIWZ

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  WYMAGANYCH

Przedmiot postępowania: System zintegrowany bloku operacyjnego Kliniki Położnictwa 
i Ginekologii

I SALA OPERACYJNA „A”

Nazwa producenta/Kraj:	____________________________________________________

Nazwa/Typ/Model:	           ____________________________________________________

Ilość: 			          komplet

Rok produkcji :	      sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / min. 2017

Klasa wyrobu medycznego: ____________________________________________________

| L.p. | Opis parametrów technicznych Parametr wymagany | Wymagania TAK/NIE | Odpowiedź Wykonawcy Tak/ Nie Oferowana wartość parametru, opis | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| System zintegrowany – moduł sterowania sprzętem medycznym |
| 1 | System wyposażony w centralny komputer sterujący umożliwiający sterowanie systemem poprzez ekran dotykowy ze strefy sterylnej i/lub stacji instrumentariuszki | TAK |  | X |
| 2 | Centralny komputer sterujący musi posiadać następujące funkcje: możliwość sterowania bezpośrednio lub przez dedykowane interfejsy urządzeniami m.in. kamerą endoskopową, insuflatorem, pompą ssąco-płuczącą, źródłem światła, diatermią, a także stołem operacyjnym, lampami operacyjnymi oraz kamerą zewnętrzną, systemem archiwizacji, systemem przełączania sygnałów audio/video. wizualizacja wirtualnych, graficznie identycznych z rzeczywistymi, paneli czołowych urządzeń endoskopowych na ekranie dotykowym umożliwiająca intuicyjne sterowanie i kontrolę stanu pracy poprzez ten ekran dotykowy prezentacja komunikatów i informacji systemowych na sterującym ekranie dotykowym i monitorze operatora funkcja zapamiętania ustawień konfiguracyjnych poszczególnych elementów systemu i przypisania ich konkretnym użytkownikom – profile użytkowników funkcja zapisu parametrów pracy wybranych urządzeń podłączonych do systemu zintegrowanego podczas zabiegu chirurgicznego z dołączeniem tych danych do rekordu pacjenta stworzonego przez wymieniony medyczny system dokumentacji zdjęciowej i video. | TAK |  | X |
| 3 | Kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami firmy KarlStorz – kamerą Image 1S, pompami typu EndomatHamou oraz insuflatorem poprzez posiadany interfejs SCB | TAK |  | X |
| 4 | Kompatybilny minimum z wybranymi diatermiami poniżej wymienionych producentów: BOWA Covidien ERBE KARL STORZ Valleylab KLS Martin | Zamawiający prosi o podanie listy kompatybilnych diatermii |  | X |
| 5 | Kompatybilny ze stołami operacyjnymi Schmitz będącymi w posiadaniu Zamawiającego oraz minimum z wybranymi stołami poniżej wymienionych producentów: Berchtold Maquet Schmitz Trumpf | Zamawiający prosi o podanie listy kompatybilnych stołów operacyjnych |  | X |
| 6 | Kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego lampami operacyjnymi producenta: Draeger | Zamawiający prosi o podanie listy kompatybilnych lamp operacyjnych |  | X |
| 7 | Możliwość odtwarzania muzyki z urządzenia typu smartfon lub odtwarzacz mp3 | TAK |  | X |
| 8 | System oparty o technologię światłowodową IP z przeszyłem danych do 10Gbps | TAK |  | X |
| 9 | Zarządzanie z ekranu dotykowego o przekątnej min. 19” i rozdzielczości 1280x1024 Kontrast 1300:1 Jasność 300 cd/m2 | TAK |  | X |
| 10 | Możliwość podłączenia oferowanego przenośnego aparatu USG za pomocą uniwersalnego gniazda w ten sposób, aby po jego podłączeniu był automatycznie widoczny jako źródło obrazu, bez konieczności rekonfiguracji lub restartu systemu. Połączenie za pomocą kabla typu 2xLC OM3 i 1x KPPX-3P o długości min. 7 metrów | TAK |  | X |
| 11 | W jednostce centralnej (Szafie typu RACK) zainstalowany 48-portowy switch światłowodowy o zdolności przełączania do 1,28Tbps oraz 4-portowy switch 40GbE | TAK |  | X |
| 12 | System oparty o enkodery i dekodery o przesyle 10Gbps DVI-D z wejściami DVI oraz wyjściami LC, z możliwością podłączenia audio (Line-in, Line-Out: gniazdo dla wtyczki jack stereo) oraz z możliwością realizacji funkcji Virtual KVM | TAK |  | X |
| 13 | System wyposażony w głośniki i mikrofony niezbędne do realizacji komunikacji audiowizualnej | TAK |  | X |
| 10 | Możliwość wykorzystania komunikacji z użytkownikami aplikacji Skype for Business | TAK |  | X |
| Kamera do obrazowania widoku ogólnego sali operacyjnej i sali konferencyjnej |
| 11 | Nazwa producenta/Kraj/ Nazwa/ Typ/ Model kamery | Zamawiający prosi o podanie informacji |  | X |
| 12 | Przetwornik 1/2,8” CMOS, wyjście DVI-D | TAK |  | X |
| 13 | Minimalny zakres obrotu: prawo/lewo 170°/170°, z prędkością 100°/s góra/dół+90°/-20°, z prędkością 90°/s | TAK |  | X |
| 14 | Zoom optyczny min. 20x Zoom cyfrowy min. 12x | TAK |  | X |
| Monitor 32” 3D – 1 szt. |
| 15 | Nazwa producenta/Kraj/ Nazwa/Typ/Model monitora | TAK |  | X |
| 16 | Wielkość ekranu min. 31” | TAK |  | X |
| 17 | Rozdzielczość maksymalna min. 1920 x 1080 pikseli, skanowanie progresywne, 16:9 | TAK |  | X |
| 18 | Wejścia: DVI - 2 szt. 3G-SDI - 2 szt. RGBS (VGA) - 1 szt. S-Video - 1 szt. Composite- 1 szt. Wyjścia: DVI - 1 szt. 3G-SDI - 2 szt. RGBS (VGA) - 1 szt. S-Video - 1 szt. Composite- 1 szt. | TAK |  | X |
| 19 | Funkcja Picture-in-picture | TAK |  | X |
| 20 | Jasność min. 400 cd/m2 Moc max. 75W | TAK |  | X |
| 21 | Kontrast 1200:1 | TAK, PODAĆ |  | Większy lub równy 1200:1 – 5 pkt Mniejszy niż 1200:1 – 0 pkt |
| 22 | Waga max. 15 kg | TAK |  | X |
| 23 | Mocowanie VESA 200 | TAK |  | X |
| 24 | Na wyposażeniu pasywne okulary polaryzacyjne z powłoką zabezpieczającą przed nadmiernym parowaniem – 4 szt. | TAK |  | X |
| Monitor 31” 4K – 1 szt. |
| 25 | Nazwa producenta/Kraj/ Nazwa/Typ/Model monitora | Zamawiający prosi o podanie informacji |  | X |
| 26 | Maksymalna rozdzielczość min. 3840x2180 lub 4096x2160 | TAK |  | X |
| 27 | Przekątna ekranu minimum 31” | TAK |  | X |
| 28 | Format obrazu min. 16:9 Kontrast min. 1000:1 | TAK |  | X |
| 29 | Mocowanie VESA 200 | TAK |  | X |
| Medyczny monitor operacyjny LCD HDTV 1080p na ścianę w sali operacyjnej |
| 30 | Nazwa producenta/Kraj/ Nazwa/Typ/Model monitora | Zamawiający prosi o podanie informacji |  | X |
| 31 | Przekątna ekranu min. 42" | TAK |  | X |
| 32 | Proporcje boków ekranu nie mniejsze niż 16:9 Rozdzielczość obrazu nie gorsza niż 1920 x 1080 | TAK |  | X |
| 33 | Wejście / wejście cyfrowe DVI-D, 3G-SDI | TAK |  | X |
| Medyczny system dokumentacji zdjęciowej i video pracujący w standardzie HDTV zintegrowany z jednostką centralną systemu |
| 34 | System sygnału PAL, HDTV. Zapis na płytach DVD i CD-ROM oraz na dysku twardym. Zapis danych na zewnętrznych dyskach sieciowych oraz pamięci typu „pendrive” USB. Urządzenie umożliwia podgląd aktualnego widoku z rejestrowanej kamery w czasie rzeczywistym na ekranie sterującym. Przeglądanie zarejestrowanych obrazów na ekranie monitora dotykowego niezależnie od monitora operacyjnego. | TAK |  | X |
| 35 | Zapis pojedynczych klatek (zdjęć) w formatach .jpeg, .bmp, w tym także w rozdzielczości 1920x1080 pikseli dla źródeł HDTV 1080 | TAK/NIE |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
| 36 | Zapis sekwencji wideo w formacie .mpeg2/mpeg4 Możliwość eksportowania zdjęć z nagranych plików wideo. Możliwość zapisu zdjęć w trakcie nagrywania sekwencji wideo. | TAK |  | X |
| 37 | Możliwość ustawienia max. rozmiaru nagrywanych sekwencji wideo. | TAK/NIE |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
| 38 | Zapis sekwencji wideo w formacie: .mpeg2, .mpeg4 oraz .movw rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli z możliwością wyboru niższych rozdzielczości Zapis zdjęć w formacie: .bmp, .jpg oraz .jpg2000 Funkcja zapisu obrazu z dźwiękiem | TAK |  | X |
| 39 | Wskaźnik pozostałego, wolnego miejsca na płycie. | TAK/NIE |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
| 40 | Funkcja zmiany jasności i kontrastu zapisanych zdjęć. Funkcja robienia zdjęć z zapisanych sekwencji wideo. Funkcja kasowania wybranych zapisanych zdjęć i wideo przed końcowym zamknięciem procedury. Funkcja wprowadzania informacji o pacjencie takich jak imię i nazwisko, data urodzenia, numer identyfikacyjny pacjenta, nazwisko chirurga, komentarz w odpowiednich przeznaczonych do tego polach przy pomocy klawiatury ekranowej i klawiatury zewnętrznej. Funkcja zapisu kilku sesji na jednej płycie DVD, CD-ROM wraz z wprowadzonymi informacjami. Funkcja wyboru poszczególnych danych, które mają zostać zapisane na DVD, CD-ROM. Wyposażony w interfejs do współpracy z siecią szpitalną HL7 Wyposażony w interfejs do współpracy z siecią szpitalną DICOM Możliwość informacji alfanumerycznej przy pomocy zewnętrznej klawiatury i myszki. Wprowadzanie informacji alfanumerycznej przy pomocy rysika lub palca poprzez wybór odpowiednich liter/cyfr/znaków na ekranie sterującego monitora dotykowego. | TAK |  | X |
| 41 | Możliwość wyboru zapisu procedury w różnych lokalizacjach: dysk wewnętrzny pamięć zewnętrzna USB 2.0 i 3.0 płyta CD / DVD FTP DICOM | TAK/NIE |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
| 42 | Możliwość wydruku standardowych, automatycznie generowanych raportów z zabiegów z danymi obrazowymi, w formacie XML i HTML. Funkcja tworzenia raportów w formacie .pdf z wprowadzanymi danymi tekstowymi i zdjęciami Możliwość definiowania własnych nagłówków przez użytkownika (dwie linie). Możliwość skalowania rozmiaru obrazu i wydruku. Możliwość wydruku raportu w każdym momencie tworzenia Możliwość automatycznego wydruku raportu w liczbie kopii określonej przez użytkownika. | TAK |  | X |
| 43 | Funkcja równoczesnego zapisu sygnału wideo z dwóch źródeł (zapis dwukanałowy) w trybie: zsynchronizowanym czasowo (jednoczesne uruchomienie i zatrzymanie zapisu dla obydwu źródeł wideo) asynchronicznym (niezależne uruchamianie i zatrzymywanie zapisu w obydwu źródłach wideo) | TAK/NIE |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
| 44 | Możliwość podłączenia źródła sygnału 3D i zapisu wideo w 3D. Funkcja nakładania znaku wodnego na obraz w postaci tekstu i znaku logu z możliwością regulacji przezroczystości. | TAK/NIE |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
| 45 | Możliwość sterowania zapisem obrazu: bezpośrednio z głowicy kamery endoskopowej, przełącznika nożnego, ekranu dotykowego | TAK |  | X |
| 46 | Zintegrowana okołooperacyjna karta kontrolna, w pełni konfigurowalna, zgodna z zaleceniami WHO. | TAK/NIE |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
| 47 | Funkcja zapisywania procedur w wybranych lokalizacjach w tle umożliwiająca otwarcie nowej procedury, wprowadzenie nowego pacjenta i zapis nowych zdjęć i wideo bez konieczności oczekiwania na zakończenie zapisu poprzednich procedur | TAK |  | X |
| 48 | System operacyjny urządzenia uruchamiany z wewnętrznego dysku twardego w technologii SSD. | TAK |  | X |
| 49 | Całkowita pojemność wewnętrznych przestrzeni dyskowych min. 2 TB. | TAK |  | X |
| 50 | Urządzenie wyposażone w min. 1 gniazdo 1 GB Ethernet (RJ 45). | TAK |  | X |
| Połączenia audiowizualne |
| 51 | Sala operacyjna A ma być połączona z Salą Wykładową w Budynku Lipsk w sposób umożliwiający dwukierunkową komunikację audio oraz prezentację wybranego obrazu z Sali operacyjnej na monitorze/rzutniku w Sali wykładowej | TAK |  | X |
| 52 | Dwukierunkowe połączenie audio z Pracownią Patomorfologii |  |  |  |
| Ultrasonograf z bezprzewodowymi głowicami |
| 53 | Przenośny aparat ultrasonograficzny, fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2017 r. Nazwa producenta/Kraj/ Nazwa/Typ/Model ultrasonografu | TAK. Zamawiający prosi o podanie informacji |  | X |
| 54 | Waga aparatu max 5kg +/-10% | TAK |  | X |
| 55 | Zakres częstotliwości pracy nie mniejszy niż 2,0-13,0 MHz | TAK |  | X |
| 56 | Uchwyty na głowice min. 2 | TAK |  | X |
| 57 | Monitor płaski LCD | TAK |  | X |
| 58 | Wielkość ekranu monitora (przekątna) min. 15 cali | TAK |  | X |
| 59 | Rozdzielczość monitora Min. 1024 x 768 | TAK |  | X |
| 60 | Pamięć filmowa CINE | TAK |  | X |
| 61 | Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów | TAK |  | X |
| 62 | Gniazda USB do podłączania zewnętrznych nośników pamięci, urządzeń peryferyjnych | TAK |  | X |
| 63 | Menu aparatu w języku min. angielski, polski. | TAK |  | X |
| 64 | Dedykowany do aparatu wózek wyposażony w skrętne koła z możliwością ich blokowania, posiadający półki/kosze na akcesoria (np. printer, żel USG, ręczniki papierowe), wyposażony w system mocujący aparat do wózka. | TAK |  | X |
| 65 | Łatwa w czyszczeniu i dezynfekcji klawiatura alfanumeryczną. | TAK |  | X |
| 66 | Wbudowany w aparat akumulator zapewniający pracę bez zasilania sieciowego powyżej 50 minut | TAK |  | X |
| 67 | Funkcja mająca na celu redukcję artefaktów, wyostrzająca krawędzie. | TAK |  | X |
| 68 | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D. | TAK |  | X |
| 69 | Funkcja obsługująca technologię skrzyżowanych ultradźwięków. | TAK |  | X |
| 70 | Funkcja poprawiająca obrazowanie igły. | TAK |  | X |
| 71 | Tryb 2D (B-mode) | TAK |  | X |
| 72 | Zakres ustawiania głębokości penetracji min. 2cm do 24cm | TAK |  | X |
| 73 | Tryb Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  | X |
| 74 | Możliwość wykonywania pomiarów. | TAK |  | X |
| 75 | Głowice wykonane w technologii bezprzewodowej zapewniające bardzo wysoką wygodę obsługi, umożliwiające sterowanie aparatem na odległość. | TAK |  | X |
| 76 | Adapter zapewniający przewodowe połączenie głowicy z aparatem niewymagające użycia akumulatorów w głowicy | TAK |  | X |
| Szerokopasmowa bezprzewodowa elektroniczna głowica liniowa |
| 77 | Zakres częstotliwości pracy przetwornika min 3-8MHz | TAK |  | X |
| 78 | Min. liczba elementów 128 | TAK |  | X |
| 79 | Szerokość matrycy 40mm +/- 2mm | TAK |  | X |
| 80 | Możliwość pracy z przystawką do biopsji | TAK |  | X |
| Szerokopasmowa bezprzewodowa elektroniczna głowica convex do badań brzusznych |
| 81 | Zakres częstotliwości –min. 2,0-5,0 MHz | TAK |  | X |
| 82 | Liczba elementów – min. 128 | TAK |  | X |
| 83 | Kąt pola skanowania (widzenia) powyżej 60[Symbol] | TAK |  | X |
| Inne |
| 84 | Wszelkie materiały niezbędne do uruchomienia urządzeń zapewnia Wykonawca w ramach umowy. | TAK |  | X |
| 85 | Deklaracja zgodności CE. | TAK |  | X |
| 86 | Okres gwarancji na cały aparat ultrasonograficzny wraz z głowicami min. 24 miesięcy | TAK |  | X |
| 87 | Okres gwarancji na cały system Sali operacyjnej „A” min. 24 miesięcy | TAK |  | X |  |
| Integracja systemu z systemem HIS Zamawiającego |
| 88 | Pełna integracja z istniejącym systemem informatycznym szpitala. Szczegółowy zakres integracji nastąpi w trakcie analizy przedwdrożeniowej do akceptacji Zamawiającego. | TAK |  | X |
| 89 | Wymagany minimalny zakresu integracji danych: (0008,0005) CS #10 [] Specific Character Set (0008,0050) SH #8 [] Accession Number (0008,0090) PN #18 [] Referring Physician’s Name (0008,1110) SQ #0 [] Referenced Study Sequence (0008,1120) SQ #0 [] Referenced Patient Sequence (0010,0010) PN #18 [] Patient’s Name (0010,0020) LO #8 [] Patient ID (0010,0030) DA #8 [] Patient’s Birth Date (0010,0040) CS #2 [] Patient’s Sex (0010,1000) LO #12 [] Other Patient IDs (0010,1030) DS #0 [] Patient’s Weight (0010,2000) LO #0 [] Medical Alerts (0010,2110) LO #0 [] Allergies (0010,21C0) US #0 [] Pregnancy Status (0010,4000) LT #0 [] Patient Comments (0020,000D) UI #42 [] Study Instance UID (0032,1032) PN #0 [] Requesting Physician (0032,1033) LO #32 [] Requesting Service (0032,1060) LO #32 [] Requested Procedure Description (0032,1064) SQ #0 [] Requested Procedure Code Sequence (0038,0050) LO #0 [] Special Needs (0038,0300) LO #30 [] Current Patient Location (0038,0500) LO #0 [] Patient State (0040,0100) SQ #-1 [] Scheduled Procedure Step Sequence ITEM #1: (0008,0060) CS #2 [] Modality (0040,0001) AE #12 [] Scheduled Station AE Title (0040,0002) DA #8 [] Scheduled Procedure Step Start Date (0040,0003) TM #6 [] Scheduled Procedure Step Start Time (0040,0007) LO #32 [] Scheduled Procedure Step Description (0040,0008) SQ #-1 [] Scheduled Protocol Code Sequence ITEM #1: (0040,0009) SH #8 [] Scheduled Procedure Step ID (0040,1001) SH #8 [] Requested Procedure ID (0040,1003) SH #6 [] Requested Procedure Priority (0040,1010) PN #0 [] Names of Intended Recipients of Results (0040,3001) LO #0 [] Confidentiality Constraint on Patient Data Description | TAK |  | X |
| Wymagania dot. szkoleń i dokumentacji |
| 90 | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia instruktażowego dla osób personelu w zakresie właściwej obsługi i konserwacji zakupionych urządzeń przez Zamawiającego. | TAK |  | X |
| 91 | Wykonawca zapewnia bezpłatne szkolenia na terenie Instytutu w nieograniczonej ilości wg potrzeb Zamawiającego w trakcie trwania umowy i w okresie gwarancyjnym (od uruchomienia), poświadczone protokołami; | TAK |  | X |
| 92 | Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z urządzeniami do każdego: instrukcję obsługi w języku polskim w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egzamplarz w wersji elektronicznej, paszport urządzenia, instrukcję komunikatów (do powieszenia) w języku polskim, kartę gwarancyjną z wykazem punktów serwisowych, wykaz części i materiałów zużywalnych niezbędnych dla bieżącej eksploatacji przedmiotu zamówienia, instrukcję konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji – jeśli ma zastosowanie oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu części zamiennych materiałów eksploatacyjnych przez min. 10 lat od daty uruchomienia przedmiotu zamówienia. | TAK |  | X |

II SALA OPERACYJNA „B”

Nazwa producenta/Kraj:	____________________________________________________

Nazwa/Typ/Model:	           ____________________________________________________

Ilość: 			          komplet

Rok produkcji :	      sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / min. 2017

Klasa wyrobu medycznego: ____________________________________________________

| L.p. | Opis parametrów technicznych Parametr wymagany | Wymagania TAK/NIE | Odpowiedź Wykonawcy Tak/ Nie Oferowana wartość parametru, opis | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Procesor obrazu video |
| 1 | Nazwa producenta/Kraj/ Nazwa/Typ/Model procesora | Zamawiający prosi o podanie informacji |  | X |
| 2 | Procesor obrazu umożliwiający zarządzanie i kierowanie obrazu z urządzeń źródłowych do urządzeń docelowych | TAK |  | X |
| 3 | Wejścia: DVI-D - 2 szt. 3G HD-SDI - 2 szt. Composite - 2 szt. S-Video - 2 szt. VGA - 2 szt. Wyjścia: DVI-D - 5 szt. | TAK |  | X |
| 4 | Możliwość sterowania z zadokowanego tabletu | TAK |  | X |
| 5 | Rozdzielczość max. 1920x1200p60 Zasilanie 100-240 VAC 50-60Hz, 2A Waga 8.875 kg | TAK |  | X |
| 6 | Wyrób klasy I, zgodny z IEC 60601-1 | TAK |  | X |
| 7 | Funkcja PIP/PAP | TAK |  | X |
| Tablet do sterowania obrazem |
| 8 | Tablet do sterowania procesorem obrazu video. Nazwa/Typ/Model tabletu. | TAK. Zamawiający prosi o podanie informacji |  | X |
| 9 | Preinstalowane oprogramowanie do sterowania | TAK |  | X |
| 10 | Przygotowany do montażu w uchwycie VESA 75 | TAK |  | X |
| 11 | Dedykowany do podłączenia do systemu kabel USB | TAK |  | X |
| System sterowania sprzętem medycznym |
| 12 | System wyposażony w ekran dotykowy o przekątnej min. 19” | TAK |  | X |
| 13 | Możliwość sterowania bezpośrednio lub przez dedykowane interfejsy urządzeniami m.in. kamerą endoskopową, insuflatorem, pompą ssąco-płuczącą, źródłem światła, diatermią, a także stołem operacyjnym, lampami operacyjnymi i systemem archiwizacji | TAK |  | X |
| 14 | Kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami firmy Karl Storz – kamerą Image 1S, pompami typu Endomat Hamou oraz insuflatorem poprzez posiadany interfejs SCB | TAK |  | X |
| 15 | Kompatybilny minimum z wybranymi diatermiami poniżej wymienionych producentów: BOWA Covidien ERBE KARL STORZ Valleylab KLS Martin | Zamawiający prosi o podanie listy kompatybilnych diatermii |  | X |
| 16 | Kompatybilny ze stołami operacyjnymi Schmitz będącymi w posiadaniu Zamawiającego oraz minimum z wybranymi stołami poniżej wymienionych producentów: Berchtold Maquet Schmitz Trumpf | Zamawiający prosi o podanie listy kompatybilnych stołów operacyjnych |  | X |
| 17 | Kompatybilny minimum z wybranymi lampami operacyjnymi producenta: Draeger | Zamawiający prosi o podanie listy kompatybilnych lamp operacyjnych |  | X |
| 18 | Wizualizacja wirtualnych, graficznie identycznych z rzeczywistymi, paneli czołowych urządzeń endoskopowych na ekranie dotykowym umożliwiająca intuicyjne sterowanie i kontrolę stanu pracy poprzez ten ekran dotykowy | 0 TAK |  | X |
| Kamera do obrazowania widoku ogólnego sali operacyjnej i sali konferencyjnej |
| 19 | Nazwa producenta/Kraj/ Nazwa/Typ/Model kamery | Zamawiający prosi o podanie informacji |  | X |
| 20 | Minimalny zakres obrotu: prawo/lewo 170°/170°, z prędkością 100°/s góra/dół 90°/20°, z prędkością 90°/s | TAK |  | X |
| 21 | Przetwornik 1/2,8” CMOS | TAK |  | X |
| 22 | Zoom optyczny min. 20x Zoom cyfrowy min. 12x | TAK |  | X |
| Medyczny monitor operacyjny LCD HDTV 1080p na ścianę w sali operacyjnej |
| 23 | Nazwa producenta/Kraj/ Nazwa/Typ/Model monitora | Zamawiający prosi o podanie informacji |  | X |
| 24 | Przekątna ekranu min. 42" Proporcje boków ekranu nie mniejsze niż 16:9 | TAK |  | X |
| 25 | Rozdzielczość obrazu nie gorsza niż 1920 x 1080 | TAK |  | X |
| 26 | Wejście / wejście cyfrowe DVI-D,3G-SDI | TAK |  | X |
| Medyczny system dokumentacji zdjęciowej i video pracujący w standardzie HDTV |
| 27 | System sygnału PAL, HDTV Zapis na płytach DVD i CD-ROM oraz na dysku twardym Zapis danych na zewnętrznych dyskach sieciowych oraz pamięci typu „pendrive” USB Urządzenie umożliwia podgląd aktualnego widoku z rejestrowanej kamery w czasie rzeczywistym na ekranie sterującym Przeglądanie zarejestrowanych obrazów na ekranie monitora dotykowego niezależnie od monitora operacyjnego | TAK |  | X |
| 28 | Zapis pojedynczych klatek (zdjęć) w formatach: .jpeg, .bmp, w tym także w rozdzielczości 1920x1080 pikseli dla źródeł HDTV 1080 | TAK/NIE |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
| 29 | Zapis sekwencji wideo w formacie: .mpeg2/mpeg4 Możliwość eksportowania zdjęć z nagranych plików wideo. Możliwość zapisu zdjęć w trakcie nagrywania sekwencji wideo. | 0 TAK |  | X |
| 30 | Możliwość ustawienia max. rozmiaru nagrywanych sekwencji wideo. | TAK/NIE |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
| 31 | Zapis sekwencji wideo w formacie: .mpeg2, .mpeg4 oraz .mov w rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli z możliwością wyboru niższych rozdzielczości. Zapis zdjęć w formacie: .bmp, .jpg oraz .jpg2000 Funkcja zapisu obrazu z dźwiękiem. | 0 TAK |  | X |
| 32 | Wskaźnik pozostałego, wolnego miejsca na płycie | TAK/NIE |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
| 33 | Funkcja zmiany jasności i kontrastu zapisanych zdjęć. Funkcja robienia zdjęć z zapisanych sekwencji wideo. Funkcja kasowania wybranych zapisanych zdjęć i wideo przed końcowym zamknięciem procedury. Funkcja wprowadzania informacji o pacjencie takich jak imię i nazwisko, data urodzenia, numer identyfikacyjny pacjenta, nazwisko chirurga, komentarz w odpowiednich przeznaczonych do tego polach przy pomocy klawiatury ekranowej i klawiatury zewnętrznej. Funkcja zapisu kilku sesji na jednej płycie DVD, CD-ROM wraz z wprowadzonymi informacjami Funkcja wyboru poszczególnych danych, które mają zostać zapisane na DVD, CD-RO. Wyposażony w interfejs do współpracy z siecią szpitalną HL7 Wyposażony w interfejs do współpracy z siecią szpitalną DICOM. Możliwość informacji alfanumerycznej przy pomocy zewnętrznej klawiatury i myszki Wprowadzanie informacji alfanumerycznej przy pomocy rysika lub palca poprzez wybór odpowiednich liter/cyfr/znaków na ekranie sterującego monitora dotykowego. | 0 TAK |  | X |
| 34 | Wejścia wideo: DVI-D - 2 szt. | 0 TAK |  | X |
| 35 | Możliwość wyboru zapisu procedury w różnych lokalizacjach: dysk wewnętrzny pamięć zewnętrzna USB 2.0 i 3.0 płyta CD / DVD FTP DICOM | TAK/NIE |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
| 36 | Urządzenie wyposażone w min. 6 gniazd USB w tym min. 2 gniazda USB 3.0 | TAK |  | X |
| 37 | Możliwość wydruku standardowych, automatycznie generowanych raportów z zabiegów z danymi obrazowymi, w formacie XML i HTML. Funkcja tworzenia raportów w formacie .pdf z wprowadzanymi danymi tekstowymi i zdjęciami. Możliwość definiowania własnych nagłówków przez użytkownika (dwie linie). Możliwość skalowania rozmiaru obrazu i wydruku. Możliwość wydruku raportu w każdym momencie tworzenia. Możliwość automatycznego wydruku raportu w liczbie kopii określonej przez użytkownika. | TAK |  | X |
| 38 | Funkcja równoczesnego zapisu sygnału wideo z dwóch źródeł (zapis dwukanałowy) w trybie: zsynchronizowanym czasowo (jednoczesne uruchomienie i zatrzymanie zapisu dla obydwu źródeł wideo) asynchronicznym (niezależne uruchamianie z zatrzymywanie zapisu w obydwu źródłach wideo). | TAK/NIE |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
| 39 | Możliwość podłączenia źródła sygnału 3D i zapisu wideo w 3D. Funkcja nakładania znaku wodnego na obraz w postaci tekstu i znaku logu z możliwością regulacji przeźroczystości. | TAK/NIE |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
| 40 | Możliwość sterowania zapisem obrazu: bezpośrednio z głowicy kamery endoskopowej, przełącznika nożnego, ekranu dotykowego | TAK |  | X |
| 41 | Zintegrowana okołooperacyjna karta kontrolna, w pełni konfigurowalna, zgodna z zaleceniami WHO. | TAK/NIE |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
| 42 | Funkcja zapisywania procedur w wybranych lokalizacjach w tle umożliwiająca otwarcie nowej procedury, wprowadzenie nowego pacjenta i zapis nowych zdjęć i wideo bez konieczności oczekiwania na zakończenie zapisu poprzednich procedur. | TAK |  | X |
| 43 | System operacyjny urządzenia uruchamiany z wewnętrznego dysku twardego w technologii SSD | TAK |  | X |
| 44 | Całkowita pojemność wewnętrznych przestrzeni dyskowych min. 2 TB | TAK |  | X |
| 45 | Urządzenie wyposażone w min. 1 gniazdo 1 GB Ethernet (RJ 45) | TAK |  | X |
| Połączenia audiowizualne |
| 46 | Sala operacyjna B powinna być połączona z Salą Wykładową w Budynku Lipsk w sposób umożliwiający dwukierunkową komunikację audio oraz prezentację wybranego obrazu z Sali operacyjnej na monitorze/rzutniku w Sali wykładowej | TAK |  | X |
| 47 | Dwukierunkowe połączenie audio z Pracownią Patomorfologii | TAK |  | X |
| Inne |
| 48 | Wszelkie materiały niezbędne do uruchomienia urządzeń zapewnia Wykonawca w ramach umowy. | TAK |  | X |
| 49 | Deklaracja zgodności CE. | TAK |  | X |
| 50 | Okres gwarancji na cały system Sali operacyjnej „B” min. 24 miesięcy | TAK |  | X |
| Integracja systemu z systemem HIS Zamawiającego |
| 51 | Pełna integracja z istniejącym systemem informatycznym szpitala. Szczegółowy zakres integracji nastąpi w trakcie analizy przedwdrożeniowej do akceptacji Zamawiającego. | TAK |  | X |
| 52 | Wymagany minimalny zakresu integracji danych: (0008,0005) CS #10 [] Specific Character Set (0008,0050) SH #8 [] Accession Number (0008,0090) PN #18 [] Referring Physician’s Name (0008,1110) SQ #0 [] Referenced Study Sequence (0008,1120) SQ #0 [] Referenced Patient Sequence (0010,0010) PN #18 [] Patient’s Name (0010,0020) LO #8 [] Patient ID (0010,0030) DA #8 [] Patient’s Birth Date (0010,0040) CS #2 [] Patient’s Sex (0010,1000) LO #12 [] Other Patient IDs (0010,1030) DS #0 [] Patient’s Weight (0010,2000) LO #0 [] Medical Alerts (0010,2110) LO #0 [] Allergies (0010,21C0) US #0 [] Pregnancy Status (0010,4000) LT #0 [] Patient Comments (0020,000D) UI #42 [] Study Instance UID (0032,1032) PN #0 [] Requesting Physician (0032,1033) LO #32 [] Requesting Service (0032,1060) LO #32 [] Requested Procedure Description (0032,1064) SQ #0 [] Requested Procedure Code Sequence (0038,0050) LO #0 [] Special Needs (0038,0300) LO #30 [] Current Patient Location (0038,0500) LO #0 [] Patient State (0040,0100) SQ #-1 [] Scheduled Procedure Step Sequence ITEM #1: (0008,0060) CS #2 [] Modality (0040,0001) AE #12 [] Scheduled Station AE Title (0040,0002) DA #8 [] Scheduled Procedure Step Start Date (0040,0003) TM #6 [] Scheduled Procedure Step Start Time (0040,0007) LO #32 [] Scheduled Procedure Step Description (0040,0008) SQ #-1 [] Scheduled Protocol Code Sequence ITEM #1: (0040,0009) SH #8 [] Scheduled Procedure Step ID (0040,1001) SH #8 [] Requested Procedure ID (0040,1003) SH #6 [] Requested Procedure Priority (0040,1010) PN #0 [] Names of Intended Recipients of Results (0040,3001) LO #0 [] Confidentiality Constraint on Patient Data Description | TAK |  | X |
| Wymagania dot. szkoleń i dokumentacji |
| 53 | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia instruktażowego dla osób personelu w zakresie właściwej obsługi i konserwacji zakupionych urządzeń przez Zamawiającego. | TAK |  | X |
| 54 | Wykonawca zapewnia bezpłatne szkolenia na terenie Instytutu w nieograniczonej ilości wg potrzeb Zamawiającego w trakcie trwania umowy i w okresie gwarancyjnym (od uruchomienia), poświadczone protokołami; | TAK |  | X |
| 55 | Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z urządzeniami do każdego: instrukcję obsługi w języku polskim w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej, paszport urządzenia, instrukcję komunikatów (do powieszenia) w języku polskim, kartę gwarancyjną z wykazem punktów serwisowych, wykaz części i materiałów zużywalnych niezbędnych dla bieżącej eksploatacji przedmiotu zamówienia, instrukcję konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji – jeśli ma zastosowanie oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu części zamiennych materiałów eksploatacyjnych przez min. 10 lat od daty uruchomienia przedmiotu zamówienia. | TAK |  | X |

III SALA OPERACYJNA „C”

Nazwa producenta/Kraj:	____________________________________________________

Nazwa/Typ/Model:	           ____________________________________________________

Ilość: 			          komplet

Rok produkcji :	      sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / min. 2017

Klasa wyrobu medycznego: ____________________________________________________

| Lp. | Opis parametrów technicznych Parametr wymagany | Wymagania TAK/NIE | Odpowiedź Wykonawcy Tak/ Nie Oferowana wartość parametru, opis | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Medyczny system dokumentacji zdjęciowej i video pracujący w standardzie HDTV |
| 1 | System sygnału PAL, HDTV. Zapis na płytach DVD i CD-ROM oraz na dysku twardym. Zapis danych na zewnętrznych dyskach sieciowych oraz pamięci typu „pendrive” USB. Urządzenie umożliwia podgląd aktualnego widoku z rejestrowanej kamery w czasie rzeczywistym na ekranie sterującym Przeglądanie zarejestrowanych obrazów na ekranie monitora dotykowego niezależnie od monitora operacyjnego. | TAK |  | X |
| 2 | Zapis pojedynczych klatek (zdjęć) w formatach: .jpeg, .bmp, w tym także w rozdzielczości 1920x1080 pikseli dla źródeł HDTV 1080 | TAK/NIE |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
| 3 | Zapis sekwencji wideo w formacie: .mpeg2/mpeg4 Możliwość eksportowania zdjęć z nagranych plików wideo. Możliwość zapisu zdjęć w trakcie nagrywania sekwencji wideo. | TAK |  | X |
| 4 | Możliwość ustawienia max. rozmiaru nagrywanych sekwencji wideo. | TAK/NIE |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
| 5 | Zapis sekwencji wideo w formacie: .mpeg2, .mpeg4 oraz .movw rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli z możliwością wyboru niższych rozdzielczości Zapis zdjęć w formacie: .bmp, .jpg oraz .jpg2000 Funkcja zapisu obrazu z dźwiękiem | TAK |  | X |
| 6 | Wskaźnik pozostałego, wolnego miejsca na płycie. | TAK/NIE |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
| 7 | Funkcja zmiany jasności i kontrastu zapisanych zdjęć. Funkcja robienia zdjęć z zapisanych sekwencji wideo. Funkcja kasowania wybranych zapisanych zdjęć i wideo przed końcowym zamknięciem procedury. Funkcja wprowadzania informacji o pacjencie takich jak imię i nazwisko, data urodzenia, numer identyfikacyjny pacjenta, nazwisko chirurga, komentarz w odpowiednich przeznaczonych do tego polach przy pomocy klawiatury ekranowej i klawiatury zewnętrznej. Funkcja zapisu kilku sesji na jednej płycie DVD, CD-ROM wraz z wprowadzonymi informacjami Funkcja wyboru poszczególnych danych, które mają zostać zapisane na DVD, CD-ROM. Wyposażony w interfejs do współpracy z siecią szpitalną HL7. Wyposażony w interfejs do współpracy z siecią szpitalną DICOM. Możliwość informacji alfanumerycznej przy pomocy zewnętrznej klawiatury i myszki. Wprowadzanie informacji alfanumerycznej przy pomocy rysika lub palca poprzez wybór odpowiednich liter/cyfr/znaków na ekranie sterującego monitora dotykowego. | TAK |  | X X |
| 8 | Wejścia wideo: DVI-D - 2 szt. | TAK |  | X |
| 9 | Możliwość wyboru zapisu procedury w różnych lokalizacjach: - dysk wewnętrzny - pamięć zewnętrzna USB 2.0 i 3.0 - płyta CD / DVD - FTP - DICOM | TAK/NIE |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
| 10 | Urządzenie wyposażone w min. 6 gniazd USB w tym min. 2 gniazda USB 3.0 | TAK |  | X |
| 11 | Możliwość wydruku standardowych, automatycznie generowanych raportów z zabiegów z danymi obrazowymi, w formacie XML i HTML. Funkcja tworzenia raportów w formacie .pdf z wprowadzanymi danymi tekstowymi i zdjęciami. Możliwość definiowania własnych nagłówków przez użytkownika (dwie linie). Możliwość skalowania rozmiaru obrazu i wydruku. Możliwość wydruku raportu w każdym momencie tworzenia. Możliwość automatycznego wydruku raportu w liczbie kopii określonej przez użytkownika. | TAK |  | X |
| 12 | Funkcja równoczesnego zapisu sygnału wideo z dwóch źródeł (zapis dwukanałowy) w trybie: zsynchronizowanym czasowo (jednoczesne uruchomienie i zatrzymanie zapisu dla obydwu źródeł wideo) asynchronicznym (niezależne uruchamianie z zatrzymywanie zapisu w obydwu źródłach wideo) | TAK/NIE |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
| 13 | Możliwość podłączenia źródła sygnału 3D i zapisu wideo w 3D Funkcja nakładania znaku wodnego na obraz w postaci tekstu i znaku logu z możliwością regulacji przeźroczystości | TAK/NIE |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
| 14 | Możliwość sterowania zapisem obrazu: bezpośrednio z głowicy kamery endoskopowej, przełącznika nożnego, ekranu dotykowego | TAK |  | X |
| 15 | Zintegrowana okołochirurgiczna karta kontrolna, w pełni konfigurowalna, zgodna z zaleceniami WHO | TAK/NIE |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
| 16 | Funkcja zapisywania procedur w wybranych lokalizacjach w tle umożliwiająca otwarcie nowej procedury, wprowadzenie nowego pacjenta i zapis nowych zdjęć i wideo bez konieczności oczekiwania na zakończenie zapisu poprzednich procedur. | TAK |  | X |
| 17 | System operacyjny urządzenia uruchamiany z wewnętrznego dysku twardego w technologii SSD | TAK |  | X |
| 18 | Całkowita pojemność wewnętrznych przestrzeni dyskowych min. 2 TB | TAK |  | X |
| 19 | Urządzenie wyposażone w min. 1 gniazdo 1 GB Ethernet (RJ 45) | TAK |  | X |
| Inne |
| 20 | Wszelkie materiały niezbędne do uruchomienia urządzeń zapewnia Wykonawca w ramach umowy. | TAK |  | X |
| 21 | Deklaracja zgodności CE. | TAK |  | X |
| 22 | Okres gwarancji na cały system Sali operacyjnej „C” min. 24 miesięcy | TAK |  | X |
| Integracja systemu z systemem HIS Zamawiającego |
| 23 | Pełna integracja z istniejącym systemem informatycznym szpitala. Szczegółowy zakres integracji nastąpi w trakcie analizy przedwdrożeniowej do akceptacji Zamawiającego. | TAK |  | X |
| 24 | Wymagany minimalny zakresu integracji danych: (0008,0005) CS #10 [] Specific Character Set (0008,0050) SH #8 [] Accession Number (0008,0090) PN #18 [] Referring Physician’s Name (0008,1110) SQ #0 [] Referenced Study Sequence (0008,1120) SQ #0 [] Referenced Patient Sequence (0010,0010) PN #18 [] Patient’s Name (0010,0020) LO #8 [] Patient ID (0010,0030) DA #8 [] Patient’s Birth Date (0010,0040) CS #2 [] Patient’s Sex (0010,1000) LO #12 [] Other Patient IDs (0010,1030) DS #0 [] Patient’s Weight (0010,2000) LO #0 [] Medical Alerts (0010,2110) LO #0 [] Allergies (0010,21C0) US #0 [] Pregnancy Status (0010,4000) LT #0 [] Patient Comments (0020,000D) UI #42 [] Study Instance UID (0032,1032) PN #0 [] Requesting Physician (0032,1033) LO #32 [] Requesting Service (0032,1060) LO #32 [] Requested Procedure Description (0032,1064) SQ #0 [] Requested Procedure Code Sequence (0038,0050) LO #0 [] Special Needs (0038,0300) LO #30 [] Current Patient Location (0038,0500) LO #0 [] Patient State (0040,0100) SQ #-1 [] Scheduled Procedure Step Sequence ITEM #1: (0008,0060) CS #2 [] Modality (0040,0001) AE #12 [] Scheduled Station AE Title (0040,0002) DA #8 [] Scheduled Procedure Step Start Date (0040,0003) TM #6 [] Scheduled Procedure Step Start Time (0040,0007) LO #32 [] Scheduled Procedure Step Description (0040,0008) SQ #-1 [] Scheduled Protocol Code Sequence ITEM #1: (0040,0009) SH #8 [] Scheduled Procedure Step ID (0040,1001) SH #8 [] Requested Procedure ID (0040,1003) SH #6 [] Requested Procedure Priority (0040,1010) PN #0 [] Names of Intended Recipients of Results (0040,3001) LO #0 [] Confidentiality Constraint on Patient Data Description | TAK |  | X |
| Wymagania dot. szkoleń i dokumentacji |
| 25 | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia instruktażowego dla osób personelu w zakresie właściwej obsługi i konserwacji zakupionych urządzeń przez Zamawiającego. | TAK |  | X |
| 26 | Wykonawca zapewnia bezpłatne szkolenia na terenie Instytutu w nieograniczonej ilości wg potrzeb Zamawiającego w trakcie trwania umowy i w okresie gwarancyjnym (od uruchomienia), poświadczone protokołami; | TAK |  | X |
| 27 | Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z urządzeniami do każdego: instrukcję obsługi w języku polskim w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej, paszport urządzenia, instrukcję komunikatów (do powieszenia) w języku polskim, kartę gwarancyjną z wykazem punktów serwisowych, wykaz części i materiałów zużywalnych niezbędnych dla bieżącej eksploatacji przedmiotu zamówienia, instrukcję konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji – jeśli ma zastosowanie oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu części zamiennych materiałów eksploatacyjnych przez min. 10 lat od daty uruchomienia przedmiotu zamówienia. | TAK |  | X |

Oferta może otrzymać w kryterium „parametry techniczne” maksymalnie 110 punktów.

Podane wartości stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie (brak żądanej opcji) spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pieczęć i podpis osoby umocowanej

do reprezentowania Wykonawcy