##### Część nr 3     	                                                            	                                         Załącznik nr 6 do SIWZ

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  WYMAGANYCH

Przedmiot postępowania dostawa: „Wyposażenia bloku operacyjnego ginekologiczno-położniczego”

Część nr 3 – WYPOSAŻENIE POŁOŻNICTWA

I Stolik opatrunkowy

Nazwa producenta/Kraj:	____________________________________________________

Nr katalogowy:                      ____________________________________________________

Ilość: 			            4 SZT.

Rok produkcji :	       sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / min. 2017

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK WYMAGANY | Odpowiedź Wykonawcy/ Parametry oferowane opisać |
| --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |
| 1. | Stolik opatrunkowy ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) |  |
| 2. | Stolik z blatem zagłębionym i półką zagłębioną montowaną na stałe |  |
| 3. | Stolik wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku |  |
| 4. | Wyrób na kółkach o średnicy fi 100 mm (dwa z blokadą) (+/- 10 mm) |  |
| 5. | Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża |  |
| 6. | Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego |  |
| 7. | Wymiary blatu (dłxszer) w mm: 540x400 mm (+/- 10 mm) |  |
| 8. | Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 655x470x700 mm (+/-10 mm) |  |
| 9. | Uchwyt do prowadzenia wykonany z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+ |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |
| 1. | Gwarancja min. 12 miesięcy |  |

II Wózek medyczny dwuszufladowy

Nazwa producenta/Kraj:	____________________________________________________

Nr katalogowy:                      ____________________________________________________

Ilość: 			           2 SZT.

Rok produkcji :	      sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / min. 2017

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK WYMAGANY | Odpowiedź Wykonawcy/ Parametry oferowane opisać |
| --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |
| 1. | Wózek medyczny (ratowniczy) wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), front malowany proszkowo farbą antybakteryjną z jonami srebra (minimum 10 kolorów z palety RAL do wyboru) |  |
| 2. | Wózek wyposażony w dwie szuflady umieszczone w jednym pionowym rzędzie (jedna szuflada pod drugą) |  |
| 3. | Wysokość użytkowa górnej szuflady min. 110mm, wyposażonej w podziałkę na 4 części regulowaną, dolna szuflada o wysokości użytkowej min. 330mm. Boki i tyły szuflad o konstrukcji maksymalnie wysokiej- zabezpieczenie przed wysuwaniem się sprzętu z szuflad |  |
| 4. | Szuflady na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem |  |
| 5. | Wyrób na kółkach fi 100 mm (dwa z blokadą) (+/- 10 mm) |  |
| 6. | Wózek nie posiada rączki do prowadzenia. |  |
| 7. | Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża |  |
| 8. | Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego. |  |
| 9. | Blat z wszystkich stron zagłębiony, z galeryjką (burtą z trzech stron) |  |
| 10. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne |  |
| 11. | Wózek wyposażony w relingi boczne na akcesoria |  |
| 12. | Wymiary blatu (dłxszer) w mm: 650x600 mm ( +/- 10 mm) |  |
| 13. | Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 690x700x985 (wysokość bez nadstawki) ( +/-10 mm) |  |
| 14. | Uchwyty szuflad wykonane z medzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+ w kolorze stali |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |
| 1. | Gwarancja min. 12 miesięcy |  |

III Wózek medyczny trzyszufladowy

Nazwa producenta/Kraj:	____________________________________________________

Nr katalogowy:                      ____________________________________________________

Ilość: 			           1 SZT.

Rok produkcji :	      sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / min. 2017

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK WYMAGANY | Odpowiedź Wykonawcy/ Parametry oferowane opisać |
| --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |
| 1. | Wózek medyczny (ratowniczy) wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), front malowany proszkowo farbą antybakteryjną z jonami srebra (minimum 10 kolorów z palety RAL do wyboru) |  |
| 2. | Wózek wyposażony w trzy szuflady umieszczone w jednym pionowym rzędzie (jedna szuflada pod drugą) |  |
| 3. | Wysokość dwóch górnych szuflad min. 110mm, które wyposażone są w podziałkę na 4 części regulowaną, wysokość trzeciej szuflady wynosi min. 220mm Boki i tyły szuflad o konstrukcji maksymalnie wysokiej- zabezpieczenie przed wysuwaniem się sprzętu z szuflad |  |
| 4. | Szuflady na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem |  |
| 5. | Wyrób na kółkach fi 100 mm (dwa z blokadą) (+/- 10 mm) |  |
| 6. | Wózek nie posiada rączki do prowadzenia |  |
| 7. | Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża |  |
| 8. | Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego. |  |
| 9. | Blat z wszystkich stron zagłębiony, z galeryjką (burtą z trzech stron) |  |
| 10. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne |  |
| 11. | Wózek wyposażony w relingi boczne na akcesoria |  |
| 12. | Wymiary blatu (dłxszer) w mm: 650x600 mm ( +/- 10 mm) |  |
| 13. | Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 690x700x985 (wysokość bez nadstawki) (+/-10 mm) |  |
| 14. | Uchwyty szuflad wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+ w kolorze stali |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |
| 1. | Gwarancja min. 12 miesięcy |  |

IV Wózek medyczny z nadstawką

Nazwa producenta/Kraj:	____________________________________________________

Nr katalogowy:                      ____________________________________________________

Ilość: 			           3 SZT.

Rok produkcji :	      sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / min. 2017

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK WYMAGANY | Odpowiedź Wykonawcy/ Parametry oferowane opisać |
| --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |
| 1. | Wózek medyczny (ratowniczy) wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), front malowany proszkowo farbą antybakteryjną z jonami srebra (minimum 10 kolorów z palety RAL do wyboru) |  |
| 2. | Wózek wyposażony w dwie szuflady umieszczone w jednym pionowym rzędzie (jedna szuflada pod drugą) każda o wysokości użytkowej 110mm. |  |
| 3. | W lewym dolnym rogu dwie szuflady (jedna pod drugą) o szerokości połowy wózka oraz jedna szuflada w prawym dolnym rogu o wysokości 250mm i szerokości dwóch dolnych szuflad. |  |
| 4. | W wyposażenie szuflad wchodzą: jedna podziałka na 4 części regulowana oraz jedna podziałka na 6 części regulowana. |  |
| 5. | Szuflady na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem. |  |
| 6. | Wyrób na kółkach fi 100 mm (dwa z blokadą) (+/- 10 mm) |  |
| 7. | Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. |  |
| 8. | Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego. |  |
| 9. | Wózek wyposażony w rączkę do prowadzenia, umieszczoną z frontu wózka. |  |
| 10. | Blat z wszystkich stron zagłębiony, z galeryjką (burtą z trzech stron). |  |
| 11. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne |  |
| 12. | Wymiary blatu (dłxszer) w mm: 650x600 mm ( +/- 10 mm) |  |
| 13. | Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 690x700x985 (wysokość bez nadstawki) ( +/-10 mm) |  |
| 14. | Uchwyty szuflad oraz rączka do prowadzenia wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+ w kolorze stali |  |
| II. | WYPOSAŻENIE |  |
| 1. | Wózek w standardzie wyposażony w relingi boczne na akcesoria |  |
| 2. | Wózek wyposażony w nadstawkę z trzema półkami wykonaną ze stali nierdzewnej |  |
| 3. | Wózek wyposażony w pojemnik z blachy umieszczony pomiędzy blatem a nadstawką przeznaczony do przechowywania trzech opakowań rękawic. |  |
| 4. | Wózek wyposażony w tacę z uchwytem. |  |
| 5. | Wózek wyposażony w wysuwany blat boczny. |  |
| 6. | Wózek wyposażony w uchwyt na pojemnik na zużyte igły. |  |
| III. | Pozostałe warunki |  |
| 1. | Gwarancja min. 12 miesięcy |  |

V Stolik typu Mayo do instrumentów chirurgicznych

Nazwa producenta/Kraj:	____________________________________________________

Nr katalogowy:                      ____________________________________________________

Ilość: 			           2 SZT.

Rok produkcji :	      sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / min. 2017

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK WYMAGANY | Odpowiedź Wykonawcy/ Parametry oferowane opisać |
| --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |
| 1. | Stolik typu Mayo do instrumentów chirurgicznych. Stolik wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), przewidziany do gromadzenia instrumentów chirurgicznych podczas zabiegów |  |
| 2. | Górny blat zagłębiony podnoszony przy pomocy nożnej pompy hydraulicznej, za pomocą jednej dźwigni |  |
| 3. | Podstawa w kształcie litery T z trzema pojedynczymi kółkami fi 80 mm(+/- 10 mm) |  |
| 4. | Wszystkie kółka wyposażone w blokadę |  |
| 5. | Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża |  |
| 6. | Górny blat obracany w poziomie o 360° |  |
| 7. | Dopuszczalne obciążenie 15 kg |  |
| 8. | Krawędzie zaokrąglone, bezpieczne |  |
| 9. | Wymiary blatu: 740x490mm |  |
| 10. | Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 740x490x960/1370 mm (+/- 10 mm) |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |
| 1. | Gwarancja min. 12 miesięcy |  |

VI Stolik do instrumentów chirurgicznych

Nazwa producenta/Kraj:	____________________________________________________

Nr katalogowy:                      ____________________________________________________

Ilość: 			           2 SZT.

Rok produkcji :	      sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / min. 2017

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK WYMAGANY | Odpowiedź Wykonawcy/ Parametry oferowane opisać |
| --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |
| 1. | Stolik do instrumentów chirurgicznych. Stolik wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) |  |
| 2. | Podnoszony ręcznie przy pomocy korby |  |
| 3. | Stolik przewidziany do gromadzenia instrumentów chirurgicznych podczas zabiegów |  |
| 4. | Podstawa na dwóch kolumnach z czterema pojedynczymi kółkami fi 80 mm (+/- 10 mm) |  |
| 5. | Blat prosty, bez zagłębień |  |
| 6. | Wszystkie kółka wyposażone w blokadę |  |
| 7. | Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża |  |
| 8. | Dopuszczalne obciążenie 20 kg |  |
| 9. | Krawędzie zaokrąglone, bezpieczne |  |
| 10. | Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 1270x600x100/1400 mm (+/- 10 mm) |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |
| 1. | Gwarancja min. 12 miesięcy |  |

VII Stojak z misą podgrzewaną

Nazwa producenta/Kraj:	____________________________________________________

Nr katalogowy:                      ____________________________________________________

Ilość: 			           1 SZT.

Rok produkcji :	      sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / min. 2017

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK WYMAGANY | Odpowiedź Wykonawcy/ Parametry oferowane opisać |
| --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |
| 1. | Stojak z misą podgrzewaną |  |
| 2. | W wyposażeniu dwie miski o poj. 6l (jedna zapasowa) |  |
| 3. | Elektroniczna regulacja temperatury |  |
| 4. | Maksymalna temperatura podgrzewanego płynu do 85˚C |  |
| 5. | Stojak na pięcioramiennej podstawie z 5 kółkami antystatycznymi (wszystkie kółka z blokadą) |  |
| 6. | Przewód o długości 3mb |  |
| 7. | Zasilanie – 230V/600W |  |
| 8. | Stojak ze stałą wysokością |  |
| 9. | Wyrób wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301(304) |  |
| 10. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne |  |
| 11. | Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 560x560x1100 mm (+/- 10 mm) |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |
| 1. | Gwarancja min. 12 miesięcy |  |

VIII Szafa medyczna

Nazwa producenta/Kraj:	____________________________________________________

Nr katalogowy:                      ____________________________________________________

Ilość: 			           3 SZT.

Rok produkcji :	      sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / min. 2017

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK WYMAGANY | Odpowiedź Wykonawcy/ Parametry oferowane opisać |
| --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |
| 1. | Szafa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) |  |
| 2. | Szafa z podziałem - w górnej i dolnej części podwójne drzwi otwierane przesuwnie |  |
| 3. | Górna część (front) przeszklona |  |
| 4. | Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste |  |
| 5. | Podstawa szafy na kółkach, dwa kółka z blokadą |  |
| 6. | W górnej części cztery półki czyli pięć przestrzeni, półki regulowane |  |
| 7. | W dolnej części trzy półki czyli cztery przestrzenie, półki regulowane |  |
| 8. | Półki wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) |  |
| 9. | Dolne drzwi szafy malowane proszkowo farbą antybakteryjną z jonami srebra (minimum 10 kolorów z palety RAL do wyboru) |  |
| 10. | Szafa wyposażona w zamek |  |
| 11. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne |  |
| 12. | Wymiary zewnętrzne: 1200x580x2000 mm (+/- 10 mm) |  |
| 13. | Uchwyty szafy wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+ w kolorze stali |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |
| 1. | Gwarancja min. 12 miesięcy |  |

IX Taboret z siedziskiem ergonomicznym

Nazwa producenta/Kraj:	____________________________________________________

Nr katalogowy:                      ____________________________________________________

Ilość: 			           1 SZT.

Rok produkcji :	      sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / min. 2017

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK WYMAGANY | Odpowiedź Wykonawcy/ Parametry oferowane opisać |
| --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |
| 1. | Taboret bez oparcia, wyposażony w siedzisko ergonomiczne w kształcie siodła |  |
| 2. | Siedzisko odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych |  |
| 3. | Wysokość siedziska podnoszona pneumatycznie (ręcznie, za pomocą sprężyny gazowej) |  |
| 4. | Podstawa trójramienna z 5 kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą) (+/- 10 mm) |  |
| 5. | Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża |  |
| 6. | Taboret z obręczą pod nogi |  |
| 7. | Dopuszczalne obciążenie 135 kg |  |
| 8. | Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) |  |
| 9. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne |  |
| 10. | Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 480x480x460/600 mm ( +/- 10 mm) |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |
| 1. | Gwarancja min. 12 miesięcy |  |

X Taboret z ręczną regulacją wysokości

Nazwa producenta/Kraj:	____________________________________________________

Nr katalogowy:                      ____________________________________________________

Ilość: 			           6 SZT.

Rok produkcji :	      sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / min. 2017

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK WYMAGANY | Odpowiedź Wykonawcy/ Parametry oferowane opisać |
| --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |
| 1. | Taboret bez oparcia, wyposażony w siedzisko tapicerowane |  |
| 2. | Siedzisko okrągłe o średnicy 350 mm |  |
| 3. | Siedzisko odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych |  |
| 4. | Kolor tapicerki – do uzgodnienia z Zamawiającym |  |
| 5. | Wysokość siedziska podnoszona pneumatycznie (ręcznie za pomocą sprężyny gazowej) |  |
| 6. | Podstawa trójramienna z 5 kółkami o średnicy fi 50 mm (w tym dwa z blokadą) ( +/- 10 mm) |  |
| 7. | Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża |  |
| 8. | Taboret z obręczą pod nogi |  |
| 9. | Dopuszczalne obciążenie 135 kg |  |
| 10. | Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) |  |
| 11. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne |  |
| 12. | Wymiary zewnętrzne (dłxszexwys) w mm: 480x480x490/630 mm ( +/-10 mm) |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |
| 1. | Gwarancja min. 12 miesięcy |  |

XI Taboret z regulacją wysokości za pomocą dźwigni nożnej

Nazwa producenta/Kraj:	____________________________________________________

Nr katalogowy:                      ____________________________________________________

Ilość: 			           6 SZT.

Rok produkcji :	      sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / min. 2017

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK WYMAGANY | Odpowiedź Wykonawcy/ Parametry oferowane opisać |
| --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |
| 1. | Taboret bez oparcia, wyposażony w siedzisko tapicerowane |  |
| 2. | Siedzisko okrągłe o średnicy 350 mm |  |
| 3. | Siedzisko odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych |  |
| 4. | Kolor tapicerki – zieleń medyczna lub inny uzgodniony z Zamawiającym |  |
| 5. | Wysokość siedziska podnoszona hydraulicznie (za pomocą dźwigni nożnej) |  |
| 6. | Podstawa trójramienna z 5 kółkami o średnicy fi 50 mm (w tym dwa z blokadą) (+/- 10 mm) |  |
| 7. | Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża |  |
| 8. | Taboret z obręczą pod nogi |  |
| 9. | Dopuszczalne obciążenie 135 kg |  |
| 10. | Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) |  |
| 11. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne |  |
| 12. | Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 480x480x490/630 mm (+/- 10 mm) |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |
| 1. | Gwarancja min. 12 miesięcy |  |

XII Podest operacyjny niski

Nazwa producenta/Kraj:	____________________________________________________

Nr katalogowy:                      ____________________________________________________

Ilość: 			          1 SZT.

Rok produkcji :	      sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / min. 2017

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK WYMAGANY | Odpowiedź Wykonawcy/ Parametry oferowane opisać |
| --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |
| 1. | Podest operacyjny jednostopniowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) |  |
| 2. | Podest na czterech nóżkach regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania podestu) |  |
| 3. | Na powierzchni paski antypoślizgowe |  |
| 4. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne |  |
| 5. | Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 500x300x120mm ( +/- 10 mm) |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |
| 1. | Gwarancja min. 12 miesięcy |  |

XIII Podest operacyjny średni

Nazwa producenta/Kraj:	____________________________________________________

Nr katalogowy:                      ____________________________________________________

Ilość: 			           2 SZT.

Rok produkcji :	      sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / min. 2017

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK WYMAGANY | Odpowiedź Wykonawcy/ Parametry oferowane opisać |
| --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |
| 1. | Podest operacyjny jednostopniowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) |  |
| 2. | Podest na czterech nóżkach regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania podestu) |  |
| 3. | Na powierzchni paski antypoślizgowe |  |
| 4. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne |  |
| 5. | Wymiary zewnętrzne: 500x300x250 mm (+/- 10 mm) |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |
| 1. | Gwarancja min. 12 miesięcy |  |

XIV Podest operacyjny wysoki

Nazwa producenta/Kraj:	____________________________________________________

Nr katalogowy:                      ____________________________________________________

Ilość: 			           1 SZT.

Rok produkcji :	      sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / min. 2017

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK WYMAGANY | Odpowiedź Wykonawcy/ Parametry oferowane opisać |
| --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |
| 1. | Podest operacyjny jednostopniowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) |  |
| 2. | Podest na czterech nóżkach regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania podestu) |  |
| 3. | Na powierzchni paski antypoślizgowe |  |
| 4. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne |  |
| 5. | Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 500x300x300 mm ( +/- 10 mm) |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |
| 1. | Gwarancja min. 12 miesięcy |  |

XV Stelaż do worków foliowych z pokrywą tworzywową

Nazwa producenta/Kraj:	____________________________________________________

Nr katalogowy:                      ____________________________________________________

Ilość: 			            9 SZT.

Rok produkcji :	       sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / min. 2017

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK WYMAGANY | Odpowiedź Wykonawcy/ Parametry oferowane opisać |
| --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |
| 1. | Stelaż do worków foliowych 60l - pojedynczy, z pokrywą |  |
| 2. | Wózek wyposażony w obręcz na worek |  |
| 3. | Na obręczy klipsy tworzywowe służące do przytrzymania worka |  |
| 4. | Wózek wyposażony w pokrywę tworzywową (kolor: czerwona, niebieska, żółta, czarna biała) - do wyboru przez Zamawiającego - podnoszoną nożnie |  |
| 5. | Pokrywa po otwarciu zatrzymuje się w pozycji 83° |  |
| 6. | Podstawa z kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą) (+/-10 mm) |  |
| 7. | Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża |  |
| 8. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne |  |
| 9. | Wózek wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) |  |
| 10. | Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 400x510x710 mm (+/-10 mm) |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |
| 1. | Gwarancja min. 12 miesięcy |  |

XVI Stelaż do worków foliowych z pokrywą stalową

Nazwa producenta/Kraj:	____________________________________________________

Nr katalogowy:                      ____________________________________________________

Ilość: 			            1 SZT.

Rok produkcji :	       sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / min. 2017

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK WYMAGANY | Odpowiedź Wykonawcy/ Parametry oferowane opisać |
| --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |
| 1. | Stelaż do worków foliowych 60l - pojedynczy, z pokrywą |  |
| 2. | Wózek wyposażony w obręcz na worek |  |
| 3. | Na obręczy klipsy tworzywowe służące do przytrzymania worka |  |
| 4. | Wózek wyposażony w pokrywę satynową (matową) lub polerowaną (świecąca) - do wyboru przez Zamawiającego - podnoszoną nożnie |  |
| 5. | Pokrywa po otwarciu zatrzymuje się w pozycji 83° |  |
| 6. | Podstawa z kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą) (+/-10 mm) |  |
| 7. | Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża |  |
| 8. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne |  |
| 9. | Wózek wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) |  |
| 10. | Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 400x510x710 mm (+/-10 mm) |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |
| 1. | Gwarancja min. 12 miesięcy |  |

XVII  Wózek do przewożenia materiałów opatrunkowych i materiałów sterylnych

Nazwa producenta/Kraj:	____________________________________________________

Nr katalogowy:                      ____________________________________________________

Ilość: 			            1 SZT.

Rok produkcji :	             sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / min

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK WYMAGANY | Odpowiedź Wykonawcy/ Parametry oferowane opisać |
| --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |
| 1. | Wózek do przewożenia materiałów opatrunkowych i materiałów sterylnych wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) |  |
| 2. | Wózek wyposażony w dwa uchwyty do prowadzenia fi 20 mm |  |
| 3. | Wózek z podziałem – w górnej części drzwi podwójne, otwierane skrzydłowo na 270 stopni. |  |
| 4. | Drzwi wyposażone w silikonową uszczelkę oraz zamek. |  |
| 5. | Wewnątrz wózka dwie półki czyli trzy przestrzenie. Możliwość wyjęcia półek. |  |
| 6. | W dolnej części szuflada, na całą szerokość wózka, o wysokości użytkowej min. 250mm. Boki i tył szuflady o konstrukcji maksymalnie wysokiej- zabezpieczenie przed wysuwaniem się sprzętu z szuflad |  |
| 7. | Obciążenie półek w wózku 25-30 kg, szuflady do 5kg |  |
| 8. | Wózek na kółkach fi 160 (dwa z blokadą) (+/- 10 mm) |  |
| 9. | Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża |  |
| 10. | Wózek przeznaczony do przewożenia 6 jednostek sterylizacyjnych |  |
| 11. | Wszystkie krawędzie, zaokrąglone, bezpieczne |  |
| 12. | Wymiary zewnętrzne: 960x680x1550 mm (+/- 10 mm) |  |
| 13. | Uchwyty do prowadzenia i uchwyt szuflady wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+ w kolorze stali. |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |
| 1. | Gwarancja min. 12 miesięcy |  |

UWAGA:

Podane wartości stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie (brak żądanej opcji) spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pieczęć i podpis osoby umocowanej

do reprezentowania Wykonawcy