##### Załącznik nr  6.6  do SIWZ

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  WYMAGANYCH

Przedmiot postępowania: dostawa „Mebli i wyposażenia dla Kliniki Położnictwa i  Ginekologii – II etap”

Przedmiot: MEBLE Z PŁYTY MEBLOWEJ

Nazwa producenta/Kraj:

Nazwa/Typ:

Rok produkcji: 2017

| L.p. | Opis parametrów technicznych Parametr wymagany | Wymagania TAK/NIE | Odpowiedź Wykonawcy Tak/ Nie Oferowana wartość parametru, opis | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KONSTRUKCJA |  |
| 1.1 | Korpusy szaf i szafek wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, na bazie płyty wiórowej o gęstości 660kg/m3, charakteryzującej się wysoką odpornością na ścieranie w klasie higieniczności E1. Tylne ściany wykonane z płyty hdf lub z płyty meblowej o grubości 18 mm. Wszystkie szafki muszą posiadać dwa własne boki – nie dopuszcza się łączenia szafek w ciągi ze wspólnym bokiem. Każdy mebel musi posiadać możliwość samodzielnego postawienia. | TAK, opisać |  | Tylna ściana mebla z płyty 18 mm – 10 pkt Tylna ściana mebla z płyty hdf – 0 pkt |
| 1.2 | Meble posadowione na nóżkach lub cokole z płyty meblowej laminowanej w kolorze korpusów o wysokości 100 mm. W przypadku rozwiązania z nóżkami zabudowy socjalne wykończone cokołem. | TAK, opisać |  |  |
| 1.3 | Drzwi szafek i fronty szuflad z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm na bazie płyty wiórowej o gęstości 660kg/m3. W zależności od potrzeb drzwi przeszklone. | TAK, opisać |  |  |
| 1.4 | Uchwyty do otwierania drzwi i szuflad w kształcie litery „C” umożliwiający wygodny pochwyt | TAK, opisać |  |  |
| 1.5 | Meble wyposażone w zawiasy puszkowe z funkcją samodomyku. Zawiasy o kącie otwarcia nie mniejszym niż 90°. | TAK, opisać |  |  |
| 1.6 | Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb użytkownika. | TAK, opisać |  | Szuflady pracujące na prowadnicach rolkowych – 10 pkt Szuflady na prowadnicach ślizgowych – 0 pkt |
| 1.7 | Półki w całości wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm na bazie płyty wiórowej o gęstości 660kg/m3. Półki przestawne mocowane na chromowanych bolcach wciskanych w boczne ściany korpusu. | TAK, opisać |  |  |
| 1.8 | Blaty robocze w zabudowach socjalnych o grubości min. 28 mm, oklejane laminatem wysokociśnieniowym HPL o grubości 0,6 mm o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz podwyższonej odporności chemicznej. Zlewy, umywalki oraz baterie po stronie Zamawiającego. Blaty biurek o grubości min. 30mm, z obrzeżem z tworzywa ABS o gr. min.2 mm Biurka zabudowane blendą frontową. | TAK, opisać |  |  |
| 2 | KOLORYSTYKA: |  |
| 2.1 | Gama kolorystyczna płyty pozwalająca na indywidualny dobór, zapewniający harmonię mebli z kolorystyką wnętrza - uzgodniona z Zamawiającym po wyborze wykonawcy. | TAK, podać |  |  |
| 2.2 | Możliwość wyboru koloru oraz struktury płyty oraz blatów W przypadku zastosowania płyt o strukturze drewna, słoje powinny być ułożone pionowo. | TAK, opisać |  |  |
| 2.3 | Kolorystyka ustalana na etapie realizacji. | TAK, podać |  |  |
| 3 | WYKOŃCZENIE |  |
| 3.1 | Wszystkie widoczne krawędzie korpusów zabezpieczone okleiną ABS o grubości min. 0,8 mm, natomiast frontów o grubości min. 2mm. | TAK, opisać |  |  |
| 3.2 | Miejsca styku blatów ze ścianą uszczelnione, wykończone odpowiednio dobraną listwą (dotyczy zabudów). | TAK, opisać |  |  |
| 3.3 | Podane w specyfikacji wymiary są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwić wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca, będzie zobowiązany do sporządzenia szczegółowego projektu zabudowy meblowej uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. W przypadku niewykończenia pomieszczeń przez Generalnego Wykonawcę inwestycji Zamawiający sporządzi protokół podpisany przez Obie Strony wydłużający odpowiednio termin montażu mebli. | TAK, opisać |  |  |
| 4. | Meble jako gotowy wyrób muszą posiadać atest higieniczny (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) dopuszczający ich stosowanie w placówkach medycznych. | TAK, załączyć |  |  |
| 5. | Meble w technologii z produkcji seryjnej, nie modyfikowanej na potrzeby przetargu. Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 13485 oraz EN ISO 9001. | TAK, załączyć |  |  |
| WYPOSAŻENIE MEBLOWE (wg pomieszczeń) 0.140 POKÓJ 2-ŁÓŻKOWY 1 0.140 Szafa ubraniowa jednoosobowa z nadstawką 1x drzwi, 2x półka, 1 x drążek wymiary : 585x560x2500 mm (szer.gł.wys.) 2 Tak, podać 0.139 POKÓJ 1 ŁÓŻKOWY 2 0.139 Szafa ubraniowa jednoosobowa, 1x drzwi, 2x półka, 1 x drążek wymiary : 585x560x2100 mm (szer.gł.wys.) 1 Tak, podać 0.135 POKÓJ 2 ŁÓŻKOWY 3 0.135 Szafa ubraniowa dwuosobowa, 2 x drzwi, 2x półka, 2 x drążek wymiary : 800x560x2100 mm (szer.gł.wys.) 1 Tak, podać 0.150 POKÓJ LEKARZY GINEKOLOGÓW 4 0.150 Biurko lekarskie z blatem wymiary: 1200x600x750 mm (szer.gł.wys.) + kontener trzyszufldowy 1 Tak, podać 5 0.150 Szafa dwudrzwiowa 5xpółka , wymiary : 800x450x2100 mm (szer.gł.wys.) 1 Tak, podać 6 0.150 Szafa dwudrzwiowa 5xpółka , wymiary : 800x450x2100 mm (szer.gł.wys.) 1 Tak, podać 0.129 Pokój położnych 7 0.129 Biurko lekarskie wymiary: 1200x600x750 mm (szer.gł.wys.) + kontener trzyszufldowy 1 Tak, podać 8 0.129 Szafa czterodrzwiowa dzielona poziomo, drzwi pełne 5xpółka , wymiary : 800x450x2100 mm (szer.gł.wys.) 1 Tak, podać 0.146 POKÓJ LEKARZY 9 0.146 Biurko lekarskie wymiary: 1200x600x750 mm (szer.gł.wys.) + kontener trzyszufldowy 1 Tak, podać 10 0.146 Szafa na dokumenty 5xpółka wymiary 800x600x2100 mm (szer.gł.wys.) 1 Tak, podać 0.162 POKÓJ PORODOWY 2 ŁÓŻKOWY 11 0.162 Szafa ubraniowa dwuosobowa, 2 x drzwi, 2x półka, 2 x drążek wymiary : 800x560x2100 mm (szer.gł.wys.) 1 Tak, podać 0.168 POKÓJ PORODOWY 2 ŁÓŻKOWY 12 0.168 Szafa ubraniowa jednoosobowa, 1x drzwi, 2x półka, 1 x drążek wymiary : 500x600x2100 mm (szer.gł.wys.) 2 Tak, podać 0.165 POKÓJ PORODOWY 2 ŁÓŻKOWY 13 0.165 Szafa ubraniowa jednoosobowa, 1x drzwi, 2x półka, 1 x drążek wymiary : 500x600x2100 mm (szer.gł.wys.) 2 Tak, podać 0.160 POKÓJ PORODOWY z łazienką 14 0.160 Szafa ubraniowa jednoosobowa, 1x drzwi, 2x półka, 1 x drążek wymiary : 500x600x2100 mm (szer.gł.wys.) 1 Tak, podać 0.158 POKÓJ PORODOWY 2 ŁÓŻKOWY 15 0.158 Szafa ubraniowa jednoosobowa, 1x drzwi, 2x półka, 1 x drążek wymiary : 500x600x2100 mm (szer.gł.wys.) 2 Tak, podać 0.155 POKÓJ PORODOWY 2 ŁÓŻKOWY 16 0.155 Szafa ubraniowa jednoosobowa, 1x drzwi, 2x półka, 1 x drążek wymiary : 500x600x2100 mm (szer.gł.wys.) 1 Tak, podać 0.153 PUNKT PIELĘGNIARSKI 17 0.153 Lada pielęgniarska z nadstawką 900 x 700 x 750 mm (szer.gł. wys.) + BLAT NA ZAWIASACH dł.700 mm 1 Tak, podać 18 0.153 Półka nad kaloryferem 1120x270 mm 1 Tak, podać 0.117 Pokój Neoantologów 19 0.117 Biurko lekarskie wymiary : 1400x800x750 mm 1 Tak, podać 20 0.117 Szafa na dokumenty 5xpółka wymiary 800x600x2100 mm (szer.gł.wys.) 2 Tak, podać 0.95 Pokój personelu 21 0.95 Szafka umywalkowa jednodrzwiowa ze stalową okrągłą umywalka oraz blatem laminowanym wymiary : 600x600x890 mm (szer.gł.wys.) 1 Tak, podać 22 0.95 Szafka czteroszufladowa z blatem laminowanym wymiary : 500x600x890 mm (szer.gł.wys.) 2 Tak, podać 23 0.95 Szafka zlewozmywakowa dwudrzwiowa ze zlewem jednokomorowym i półociekaczem wymiary : 760x600x890 mm (szer.gł.wys.) 1 Tak, podać 24 0.95 Szafka wisząca jednodrzwiowa 2xpółka wymiary 600x300x720 mm (szer.gł.wys.) 1 Tak, podać 25 0.95 Szafka wisząca jednodrzwiowa 2xpółka wymiary 500x300x720 mm (szer.gł.wys.) 1 Tak, podać 26 0.95 Szafa dwudrzwiowa dzielona w poziomie drzwi pełne 5 x półka wymiary 450x600x2100 mm (szer.gł.wys.) 1 Tak, podać 27 0.95 Stolik, ława wymiary : 1200x700x700 mm (szer.gł.wys.) 1 Tak, podać 28 0.95 Biurko 2 osobowe + 2x kontener trzyszufladowy wymiary : 2360x700x750 mm (szer.gł.wys.) 1 Tak, podać 29 0.95 Stół socjalny wymiary : 1000x1000x750 mm (szer.gł.wys.) 1 Tak, podać 30 0.95 Szafa czterodrzwiowa dzielona w poziomie 5x półka wymiary : 900x450x2100 mm (+sejf otwierany kodem (4 do 9 cyfr) z możliwością awaryjnego otwierania kluczem mechanicznym. Wymiary 430x350x220 mm) 1 Tak, podać 31 0.95 Biurko z trzema szufladami wymiary : 1300x600x750 mm 1 Tak, podać 32 0.160 Stolik okrągły fi 600 mm 1 Tak, podać |

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku   w oferowanej konfiguracji mebli i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Gwarancja min. 12 miesięcy.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pieczęć i podpis osoby umocowanej

do reprezentowania Wykonawcy